## Slide 1: 13주차
컴퓨터공학실험II
9조 20192009 우시아 / 20201585 박준하 / 20201635 전찬
Notes: 안녕하세요 저는 13주차 발표를 맡은 9조 20201635 전찬 이고,

## Slide 2: 목차
Shift register
Ring counter
UP DOWN Counter
Ripple Counter
기타 이론
    Serial-in/Parallel-out register
    Parallel-in/Serial-out register
    Up/Down shift register
Notes: shift register, ring counter, ,,,, 그리고 추가적인 이론에 대해 발표를 진행하겠습니다.

## Slide 3: 1. Shift register
디지털 시스템에서 데이터의 저장 및 전송에 있어 중요한 역할을 하는 순차 회로로, 여러 flip-flop들의 집합으로 구성
그림 1 – Shift register의 구조
4개의 D flip-flop으로 구성된 4-bit shift register
- 한 flip-flop의 Q output이 다음 flip-flop의 D input으로 가게끔 연결
- Stage: 모든 flip-flop들이 하나의 clock과 연동되어 동작, 하나의 비트에 대한 저장공간을 제공
Notes: 첫 번째로, shift register 는 데이터의 저장, 전송에서 중요한 역할을 하는 회로로, 여러 flip-flop의 조합으로 구성되게 됩니다. 아래는 가장 기본적인 shift register의 구조인데, 각 Clock 마다 저장된 data가 오른쪽 방향으로 이동하는 형태임을 파악할 수 있습니다. 이때 register 내에서 각 flip-flop은 stage라고 하기도 합니다.

## Slide 4
표 1 – Shift register의 데이터 저장 예시
첫번째 clock pulse: FF0의 input으로 0이 들어와 FF0을 RESET
두번째 clock pulse: FF1의 input로 FF0의 output 0이 들어오므로 FF1은 RESET. FF0은 input으로 1을 받으므로 SET.
세번째 clock pulse: FF2가 FF1의 output인 0을 input으로 받아 RESET. FF1은 FF0의 output인 1을 받아 SET 상태, FF0은 0을 받아 RESET.
네번째 clock pulse: FF0은 SET, FF1은 RESET, FF2은 SET, FF3은 RESET.
즉, 4번의 clock pulse를 거쳐 shift register에 모든 data가 저장.
Notes: 이해를 위해 input에 0, 1, 0 ,1 을 순차적으로 대입했을 때 4bit shift register 의 동작을 설명해 보겠습니다. clock = 1일 때 Q0에는 0이 들어가며, 이는 화살표 방향으로 Q3에, clock = 2일 때 들어간 1은 화살표 방향으로 Q2에, clock = 3일 때 들어간 0은 화살표 방향으로 Q1에 저장되게 됩니다. 따라서 clock = 4일 때 모든 4bit data가 register 안에 저장됩니다.

## Slide 5
표 2 - Shift register의 데이터 출력 예시
clock pulse마다 FF3에 들어있는 bit인 0, 1, 0, 1이 순차적으로 나온다.
Notes: 이후에는 4~7번째 clock까지 Q3 output으로 0, 1, 0, 1이 순차적으로 나오는 것을 파악할 수 있습니다. 이렇게 0, 1, 0, 1이 몇 번의 clock 이후에 Q3을 통해서 나오기 때문에 shift register은 어떠한 data에 대해 의도적으로 시간을 지연시킬 때 활용하기도 합니다.

## Slide 6: 2. Ring Counter
shift register를 사용한 동기식 counter로, shift register에서 마지막 flip-flop의 output을 첫 flip-flop의 input으로 연결한 구조.
그림 9 – 10-bit ring counter의 구조
마지막 flip-flop과 첫 flip-flop이 연결되면서 고리 형태를 띠고 있다
Notes: 두 번째로, Ring counter 이란 shift register를 활용한 동기식 counter로, 마지막 output 이 다시 첫 번째 flip-flop의 input에 들어가는 고리 형태 구조입니다.
아래는 10 bit ring counter의 구조인데, 기본적으로는 preset, clear input 을 통해 Q0 ~ Q9을 1 0 0 0 0 0 0 형태를 만든 이후 counting을 시작하는 형태입니다.

## Slide 7
표 3 – 10-bit ring counter의 sequence
counter 속 1이 다음 flip-flop으로 shift되는 형태를 가진다.
counter의 계수를 decoding 과정 없이 직접적으로 알 수 있다.
Notes: 아래 표는 clock pulse가 진행됨에 따라서 ring counter의 각 output을 표시한 것인데, clock pulse가 0일 때는 preset / clear 에 의해서 Q0 = 1인 형태임을 파악할 수 있습니다. 이후에는 shift register 형태를 따라 각 clock 마다 1이 오른쪽으로 이동하는 형태입니다. 여기에서 clock pulse와 Q의 숫자가 동일하기 때문에, 지금까지 binary 형태로 decoding을 거쳐야 했던 counter들과 달리 counting을 10진수 형태로 바로 알아낼 수 있다는 장점이 존재합니다.

## Slide 8: 3. UP DOWN Counter
counter의 계수가 clock pulse에 따라 증가할지 감소할지를 정할 수 있는 counter.
Up/ : 3-bit up-down counter의 경우, 일반적인 3-bit counter의 sequence에서 방향을 원하는 대로 조절할 수 있고, 이러한 조절은 일반적으로 Up/ 제어선의 level을 통해 이루어진다.
Notes: 세 번째로, UP down counter은, 지금까지 up 방향으로만 +1 count한 회로들과 다르게, down 방향, -1 으로도 count를 수행할 수 있는 회로를 의미합니다. up count 를 할지, down count를 할지는 Up/down 제어선을 통해 조절할 수 있는데, 제어선이 = HIGH 이라면 up count, = LOW 이라면 down count를 수행하게 됩니다.
Up-Down counter는 counter의 계수가 clock pulse에 따라 증가할지 감소할지를 정할 수 있는 counter입니다. 따라서 3-bit up-down counter의 경우, 일반적인 3-bit counter의 sequence에서 방향을 원하는 대로 조절할 수 있습니다. 이러한 조절은 일반적으로 Up/¯Down 제어선의 level을 통해 이루어집니다.

## Slide 9
그림 10 – 3-bit up-down counter의 sequence
Q0: Up mode, Down mode와 관계없이 clock pulse가 주어지면 항상 바뀐다. 따라서
Q1: Up mode일 때는 Q0가 1이어야 바뀌고 Down mode일 때는 Q0이 0이어야 바뀐다. 따라서
Q2: Up mode일 때는 Q0과 Q1이 모두 1이어야 바뀌고 Down mode일 때는 모두 0이어야 바뀐다.
따라서
Notes: 이 표는 3-bit 에서 up count / down count의 순서를 설명하는 것인데, up count인 경우에는 0 0 0, 0 0 1 처럼 아래로 내려가는 형태이며, down count일 때는 0 0 0, 1 1 1, 1 1 0 형태로 올라가는 형태로 count를 진행함을 파악할 수 있습니다.
실제로 up / down counter은 JK flip-flop의 J = 1, K = 1인 toggle을 활용해서 구현하게 되는데, 과정은 아래 형태와 같습니다. (그냥 그대로 읽기)
그럼 이제 3-bit up-down counter에서 각 flip-flop들의 output에 대해 살펴봄으로써 counter의 동작을 알아보겠습니다.
먼저 Q0의 경우 Up mode, Down mode와 관계없이 clock pulse가 주어지면 항상 바뀝니다. 따라서 첫번째 flip-flop의 input J0과 K0은 항상 1이어야 됩니다.
𝐽_0=𝐾_0=1
Q1의 경우 Up mode일 때는 Q0가 1이어야 바뀌고 Down mode일 때는 Q1이 0이어야 바뀝니다. 따라서 다음과 같은 식이 성립합니다.
𝐽_1=𝐾_1=(𝑄_0∙𝑈𝑃)+((𝑄_0 ) ̅∙𝐷𝑂𝑊𝑁)
Q2의 경우 Up mode일 때는 Q0과 Q1이 모두 1이어야 바뀌고 Down mode일때는 모두 0이어야 바뀝니다. 따라서 다음 식이 성립합니다.
𝐽_1=𝐾_1=(𝑄_0∙𝑄_1∙𝑈𝑃)+((𝑄_0 ) ̅∙(𝑄_1 ) ̅∙𝐷𝑂𝑊𝑁)

## Slide 10
toggle 이 발생하는 조건은 UP인 경우 carry / DOWN 인 경우 borrow
Q0: 0 + 1 = 1 / 1 + 1 = 0 / 0 – 1 = 1 / 1 – 1 = 0
Q1: 01 + 1 = 10 / 11 + 1 = 00 / 00 – 1 = 11 / 10 – 1 = 01
(Q0 + 1이 carry = 1, Q0 – 1 이 borrow = 1)
Q2: 011 + 1 = 100 / 111 + 1 = 000 / 000 – 1 = 111 / 100 – 1 = 011
(Q1Q0 + 1이 carry = 1, Q1Q0 – 1 이 borrow = 1)
+ Q3(4-bit의 경우): Q2 =1 & Q1 = 1 & Q0 = 1 & UP = 1 , Q2 = 0 Q1 = 0, Q0 = 0 & =0
Notes: 사실 이 과정은 up인 경우 carry, down인 경우 borrow가 발생하는 조건과 동일하다고 생각할 수 있습니다. 아래 경우들은 toggle이 일어난 경우를 나열해 놓은 것인데, Q0는 항상 toggle이 발생하며, Q1은 Q0 + 1의 carry가 1일 때, Q0 – 1의 borrow가 1일 때 toggle이 발생합니다. 동일하게 Q2도 Q1Q0 + 1, Q1Q0 – 1에서의 carry, borrow에 따라서 toggle이 발생함을 파악할 수 있습니다.
그럼 이제 3-bit up-down counter에서 각 flip-flop들의 output에 대해 살펴봄으로써 counter의 동작을 알아보겠습니다.
먼저 Q0의 경우 Up mode, Down mode와 관계없이 clock pulse가 주어지면 항상 바뀝니다. 따라서 첫번째 flip-flop의 input J0과 K0은 항상 1이어야 됩니다.
𝐽_0=𝐾_0=1
Q1의 경우 Up mode일 때는 Q0가 1이어야 바뀌고 Down mode일 때는 Q1이 0이어야 바뀝니다. 따라서 다음과 같은 식이 성립합니다.
𝐽_1=𝐾_1=(𝑄_0∙𝑈𝑃)+((𝑄_0 ) ̅∙𝐷𝑂𝑊𝑁)
Q2의 경우 Up mode일 때는 Q0과 Q1이 모두 1이어야 바뀌고 Down mode일때는 모두 0이어야 바뀝니다. 따라서 다음 식이 성립합니다.
𝐽_1=𝐾_1=(𝑄_0∙𝑄_1∙𝑈𝑃)+((𝑄_0 ) ̅∙(𝑄_1 ) ̅∙𝐷𝑂𝑊𝑁)

## Slide 11
그림 11 – 3-bit up/down 동기식 counter의 구조
다음 flip-flop의 input을 결정하는 과정에서 Up mode냐 Down mode냐에 따라 flip-flop의 output 중 Q가 쓰일지 가 쓰일지가 결정된다.
Notes: 따라서 이를 회로로 표현하면 다음과 같은 형태가 됩니다. 위쪽 부분은 up count일 때 Q가 사용됨을, 아래쪽 부분은 down count일 때 Q_bar 가 사용됨을 파악할 수 있습니다.

## Slide 12: 4. Ripple Counter
비동기식 Counter 라고도 불린다.
그림 6 – 비동기식 3-bit counter의 구조
그림 7 – 비동기식 counter의 많은 전파지연
- 앞 flip-flop의 상태가 변함에 따라 그 다음 flip-flop에 영향을 줄 수 있기에 propagation delay, 즉 전파 지연이 많이 일어난다.
- 지연시간이 clock의 주기를 넘어서게 되면 회로가 정상적으로 작동하지 않을 수 있기에 주의
Notes: 네 번째로, Ripple counter은 비동기식 counter로 모든 flip-flop이 동일한 시간에 작동하지 않으며, 이로 인해 전파 지연이 많이 일어나는 counter 입니다. 또한 전파 지연이 clock의 주기를 넘게 되면, 비정상적으로 회로가 동작할 수도 있습니다. 따라서 전파 지연을 줄이기 위해서

## Slide 13
그림 8 – 동기식 4-bit counter의 구조
- 동기식 counter의 전파 지연은 counter의 모든 flip-flop이 clock과 직접적으로 연결되어 있어 상태가 동시에 변하기 때문에 하나의 flip-flop에서 발생하는 지연 시간과 동일
- 비동기식 counter에 비해 회로가 복잡하다는 단점이 있다.
Notes: 다음과 같은 counter을 구현할 수 있는데, 이렇게 구현할 경우 전파 지연을 줄일 수 있지만, 회로가 더 복잡해짐을 파악할 수 있습니다.

## Slide 14: 5. 기타 이론
Serial-in/Parallel-out register
그림 2 – Serial-in/parallel out shift register의 구조 (SIPO)
각 flip-flop의 output이 shift register의 output으로 나오게끔 하여 register의 모든 stage의 상태를 직접적으로 알 수 있게 해준다.
Notes: 다음은 추가적인 내용을 설명하겠습니다. 앞에서 설명한 shift register은 직렬 형태의 serial input, output 을 사용했었는데, 실제로 shift register은 input 혹은 output이 병렬이 되도록 설계할 수 있습니다. 앞에 보이는 회로는 output을 병렬적으로 만든 회로인데, 이를 통해서 Q0, Q1, Q2, Q3를 직접적으로 파악할 수 있으며, 직렬 형태의 data input을 병렬로 바꿀 수 있습니다.

## Slide 15
Parallel-in/Serial-out register
그림 3 – Parallel in/serial out shift register의 구조 (PISO)
주어진 input의 각 bit가 대응되는 flip-flop으로 동시에 입력을 위해 SHIFT/ 라는 제어선이 추가
제어선의 level에 따라 shift register의 기능을 조절할 수 있다:
제어선 LOW: G1부터 G4까지의 4개의 AND 게이트가 활성화되어 D0, D1, D2, D3가 각각 FF0, FF1, FF2, FF3의 input으로 들어가게 된다. 즉, shift register는 저장 기능을 수행.
제어선 HIGH: G5부터 G7까지의 AND 게이트가 활성화되면서 stage의 데이터가 다음 stage로 shift된다.
Notes: 두 번째로는 input이 병렬로 들어가는 경우입니다. 이 경우에는 앞에서 본 serial input shift register에서 모든 data가 저장되기 위해서 4번의 clock을 거쳐야 했지만, 이 경우에는 load 를 통해서 바로 data를 저장할 수 있으며, 이후에 shift를 통해서 data를 꺼내게 됩니다. 또한 병렬적인 data를 직렬 형태의 data로 바꿀 수 있다는 점도 존재합니다.

## Slide 16
Up/Down(Bidirectional) shift register
그림 5 – Up-Down(Bidirectional) shift register의 구조
데이터가 왼쪽 또는 오른쪽으로 shift 될 지를 정할 수 있는 레지스터
Shift 되는 방향은 RIGHT/ 라는 제어선이 결정.
제어선 HIGH: 레지스터 속 데이터 비트는 오른쪽 방향으로 shift된다. G1부터 G4까지의 4개의 AND 게이트가 활성화되고 게이트들을 통해 왼쪽 flip-flop의 output이 오른쪽 flip-flop의 input과 연결된다.
제어선 LOW: 레지스터 속 데이터 비트는 왼쪽 방향으로 shift 된다. G5부터 G8까지의 게이트가 활성화되고, 오른쪽 flip-flop의 output이 왼쪽 flip-flop의 input으로 가게끔 한다.
Notes: 마지막으로 bidirectional shift register 은 이전에 설명한 Up down counter와 비슷하게 shift를 왼쪽 / 오른쪽 방향으로 수행할 수 있도록 구현한 회로입니다. 앞의 counter와 비슷하게 Right/left라는 제어선을 통해서 shift 방향을 조절하게 되는데, 이 경우에서 특이한 점은, 이전까지의 회로들과 다르게 왼쪽으로의 shift를 구현하기 위해서 오른쪽 flip-flop의 output이 다시 왼쪽 flip-flop의 input으로 들어갈 수 있다는 점입니다. 회로에서 보면 Q1이 실제로 G5와 연결되어 가장 왼쪽의 flip-flop의 input으로 들어갈 수도 있다는 것을 파악할 수 있습니다.

## Slide 17: 감사합니다  팀원 별 기여도: 우시아 33.3, 박준하 33.3, 전찬 33.3

## Slide 18: 참고자료
Digital Fundamentals by Thomas L. Floyd
서강대학교 컴퓨터공학실험2 13주차 강의자료